Vorschlag für den Ausschreibungstext Typ MFZ 20 (Renovierungsprofil):

ALUMAT Magnet-Doppeldichtung mit PVC-Mittelteil thermisch getrennt inkl. Entwässerungsschlitze für Kunststoff- und Aluminiumaußentüren.

Bei eingebauten Außentüren im Altbau ist die vorhandene Anschlagschwelle zu

entfernen. Die barrierefreien ALUMAT-Flachschwelle muss im Blendrahmenfalz

eingepasst und der neue Türflügel mit max. 4 mm Abstand zum ALUMAT-Bodenprofil montiert werden .

Für Türen nach innen oder außen öffnend geeignet, für Stulptüren oder Türen mit festem Seitenteil (Magnet-Doppeldichtung gem. Einbaurichtlinie des Herstellers funktionsgerecht montieren).

Typ MFZ 20/1 (Bodenniveau innen 1 cm höher als außen)

Stück: ………..		Länge (Blendrahmenaussenmaß): ………………….

Typ MFZ 20/2 (Bodenniveau innen und außen gleich hoch)

Stück: ………..		Länge (Blendrahmenaussenmaß): ………………….

Typ MFZ 20/3 ((Lasche innen mit variablem Gelenk, anpassbar bis 30 mm Höhendifferenz innen)

Stück: ………..		Länge (Blendrahmenaussenmaß): ………………….

Zusatzprofile zur Anpassung außen:

Typ RA Gelenkprofil (Höhenausgleich zwischen ca. 25-40 mm nach außen möglich)

Stück: ………..		Länge: ………………….

Alu-Überbrückungsprofil inkl. Altbau-Zusatzprofil (Tiefe 100 bis 220 mm):

Stück: ………..		Länge: ………………….